## Slide 1: Partie Arduino
Sébastien Claudel
contact@micro-sillon.org

## Slide 2: Introduction
  Présentation de la carte Arduino Leonardo
Sur l'Arduino Leonardo, l'interface USB est gérée directement par le microcontrôleur d'application. Elle peut ainsi être reprogrammée afin d'être utilisée à d'autres fins, comme par exemple transformer la carte en interface homme-machine USB (clavier, souris, périphérique MIDI...)
Notes: Microcontrôleur : processeur, mémoire, bus d’entrées/ sorties

## Slide 3: Introduction
  Présentation de l’IDE d’Arduino
Type de carte à utiliser:
Arduino Leonardo ( MIDI )

## Slide 4: Introduction
  Langage Arduino : proche du langage C / C++
  https://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage
  Exemple :
  int sensorPin = A0; // select the input pin for the potentiometer int ledPin = 13; // select the pin for the LED int sensorValue = 0; // variable to store the value coming from the sensor void setup() { // declare the ledPin as an OUTPUT: pinMode(ledPin, OUTPUT); } void loop() { // read the value from the sensor: sensorValue = analogRead(sensorPin); // turn the ledPin on digitalWrite(ledPin, HIGH); // stop the program for <sensorValue> milliseconds: delay(sensorValue); // turn the ledPin off: digitalWrite(ledPin, LOW); // stop the program for for <sensorValue> milliseconds: delay(sensorValue); }

## Slide 5: Fonctionnalités utilisées
  Les entrées / sorties (analogiques, digitales, PWM)
  Entrées analogique
    A0 à A5 : 1024 valeurs ( 0 à 5 Volts)
  I/O Digitales
  2 à 13 : 0 ou 1 ( 0 ou 5 Volts)
  Sorties PWM
    3, 5, 6, 9, 10, 11, 13
Dans le graphique ci-dessous, les lignes vertes représentent une période de temps régulière. Cette durée, ou période, est l'inverse de la fréquence du signal PWM (qui est une onde carrée). En d'autres termes, avec une fréquence PWM générée par la carte Arduino de l'ordre de 500 hz, l'espace entre 2 lignes mesure 2 millisecondes. Un appel de la fonction analogWrite(valeur) utilise une valeur comprise entre 0 et 255, tel que analogWrite(255) utilise 100% du cycle (toujours au niveau HAUT), et analogWrite(127) utilise 50% du cycle de travail (la moitié du temps) par exemple. La valeur 0 correspond ainsi à 0% du cycle de travail (duty cycle).

## Slide 6: Fonctionnalités utilisées
  Les variables
  Defining Pin Levels: HIGH and LOW
  Defining Digital Pins modes: INPUT, (INPUT_PULLUP), and OUTPUT
  Int : Integers are your primary data-type for number storage ( 16bits: -32,768 to 32,767)

## Slide 7: Fonctionnalités utilisées
  Les structures de contrôles
  If
  if (someVariable > 50) {
  // do something here
  }
  While
  var = 0; while(var < 200){ // do something repetitive 200 times var++; }

## Slide 8: Fonctionnalités utilisées
  Les opérateurs Booléens et de comparaisons
  && (logical and)
  || (logical or)
  ! (not)
  x == y (x is equal to y)
  x != y (x is not equal to y)
  x < y (x is less than y)
  x > y (x is greater than y)
  x <= y (x is less than or equal to y)
  x >= y (x is greater than or equal to y)
  Exemple :
  if (digitalRead(2) == HIGH && digitalRead(3) == HIGH) { // read two switches
  // do something
  }
  is true only if both inputs are high.

## Slide 9: Fonctionnalités utilisées
  La librairie Debounce2
  Pour contrer
  l’effet de « rebond »
  logiciellement
  // Create instance Bounce object
  Bounce DEBOUNCE_PUSH1 = Bounce();
  // attach a Pin to the bounce objet
  DEBOUNCE_PUSH1.attach(PUSH1);
  // define a delay
  DEBOUNCE_PUSH1.interval(DELAY);
  // Update Bounce of button
  DEBOUNCE_PUSH1.update();
  // Store state of button into a variable
  int STATE_PUSH1 = DEBOUNCE_PUSH1.read(); // result : HIGH or LOW
Notes: Delay = temps pendant lequel la librairie va filtrer
Sachant que à partir de 3.5 Volts, Arduino considèrera que l’entrée est à HIGH

## Slide 10: Fonctionnalités utilisées
  La librairie MIDIUSB avec Arcore : https://github.com/rkistner/arcore
  (voir exemple et MIDIUSB.cpp)
  // First parameter is the event type (0x09 = note on, 0x08 = note off).
  // Second parameter is note-on/note-off, combined with the channel.
  // Channel can be anything between 0-15. Typically reported to the user as 1-16.
  // Third parameter is the note number (48 = middle C).
  // Fourth parameter is the velocity (64 = normal, 127 = fastest).
  void noteOn(byte channel, byte pitch, byte velocity) {
  MIDIEvent noteOn = {0x09, 0x90 | channel, pitch, velocity};
  MIDIUSB.write(noteOn);
  }
  void noteOff(byte channel, byte pitch, byte velocity) {
  MIDIEvent noteOff = {0x08, 0x80 | channel, pitch, velocity};
  MIDIUSB.write(noteOff);
  }
  // First parameter is the event type (0x0B = control change).
  // Second parameter is the event type, combined with the channel.
  // Third parameter is the control number number (0-119).
  // Fourth parameter is the control value (0-127).
  void controlChange(byte channel, byte control, byte value) {
  MIDIEvent event = {0x0B, 0xB0 | channel, control, value};
  MIDIUSB.write(event);
  }

## Slide 11: Prototypage du contrôleur

## Slide 12: Prototypage du contrôleur
Push 1
Slider 1
f(switch)
Push 2
Slider 2
f(switch)
Pot 1
Pot 3
Pot 2
LED Slider
LED : note jouée
Push 3
Push 4
Expandeur  Extérieur
Extérieur  Expander

## Slide 13: Prototypage du contrôleur
  Système Grove
  Plaque de prototypage Base shield
Notes: À vous de faire en sorte de brancher 5 analog sur les 4 prises grove
Et de brancher la LED du slider sur la prise D9

## Slide 14: Programmation du contrôleur
  Potentiomètre et slider
  #define POT1 A2
  int VALUE_POT1 = 0;
  int LAST_VALUE_POT1 = 0;
  int MIDI_VALUE_POT1 = 0;
  void setup() {
  pinMode(POT1, INPUT);
  }
  Void loop() {
  VALUE_POT1 = analogRead(POT1);
  if ( abs(LAST_VALUE_POT1 - VALUE_POT1) >= 3 ) {
  LAST_VALUE_POT1 = VALUE_POT1;
  MIDI_VALUE_POT1 = map(VALUE_POT1, 0, 1023, 127, 0);
  controlChange(0, 4, MIDI_VALUE_POT1);
  MIDIUSB.flush();
  if ( DEBUG == 1) {
  Serial.print("Tx Channel 1, CC4, value ");
  Serial.println(MIDI_VALUE_POT1);
  }
  }
Notes: Les potards ne sont pas de très bonne qualité, quand on ne touche plus le potard, il oscille entre 2-3 valeur.
On va donc envoyer un ordre MIDI uniquement quand il y a une différence de 3 valeurs pour ne pas polluer la liaison.

## Slide 15: Programmation du contrôleur
  Bouton poussoir
Persistent
#define PUSH1 4
int STATE_PUSH1 = 0;
int LAST_STATE_PUSH1 = 0;
Void setup() { pinMode(PUSH1, INPUT); }
Void loop() {
// PUSH 1?
if (STATE_PUSH1 == HIGH && LAST_STATE_PUSH1 == 0) {
LAST_STATE_PUSH1 = 1;
noteOn(0, 1, 127);
MIDIUSB.flush();
if ( DEBUG == 1 ) {
Serial.println("Button PUSH1 pressed");
Serial.println("Tx Channel 1, NoteON C# -2, value 127");
}
}
if (STATE_PUSH1 == LOW && LAST_STATE_PUSH1 == 1) {
LAST_STATE_PUSH1 = 2;
if ( DEBUG == 1 ) {
Serial.println("Button PUSH1 released");
}
}
if (STATE_PUSH1 == HIGH && LAST_STATE_PUSH1 == 2) {
LAST_STATE_PUSH1 = 3;
noteOn(0, 1, 0);
MIDIUSB.flush();
if ( DEBUG == 1 ) {
Serial.println("Button PUSH1 pressed");
Serial.println("Tx Channel 1, NoteON C# -2, value 0");
}
}
if (STATE_PUSH1 == LOW && LAST_STATE_PUSH1 == 3) {
LAST_STATE_PUSH1 = 0;
if ( DEBUG == 1 ) {
Serial.println("Button PUSH1 released");
}
}
}
Non persistent
#define PUSH4 7
int STATE_PUSH4 = 0;
int LAST_STATE_PUSH4 = 0;
Void setup()
{
pinMode(PUSH4, INPUT);
}
Void loop() {
// PUSH 4 HIGH?
if ( STATE_PUSH4== HIGH && LAST_STATE_PUSH4 == 0 ) {
LAST_STATE_PUSH4 = 1;
noteOn(0, 4, 127);
MIDIUSB.flush();
if ( DEBUG == 1 ) {
Serial.println("Button PUSH4 pressed");
Serial.println("Tx Channel 1, NoteON E -2, value 127");
}
}
// PUSH 4 LOW?
if ( STATE_PUSH4 == LOW && LAST_STATE_PUSH4 == 1 ) {
LAST_STATE_PUSH4 = 0;
noteOn(0, 4, 0);
MIDIUSB.flush();
if ( DEBUG == 1 ) {
Serial.println("Button PUSH4 released");
Serial.println("Tx Channel 1, NoteON E -2, value 0");
}
}
}
Notes: Bouton persistent:
Appui : 127, release : rien, appui: 0, release: rien, etc
Bouton non persistent:
Appui : 127, release: 0

## Slide 16: Programmation du contrôleur
  Interrupteur
  #define SWITCH 2
  int STATE_SWITCH = 0;
  int LAST_STATE_SWITCH = 0;
  Void setup() {
  pinMode(SWITCH, INPUT);
  }
  Void loop() {
  // SWITCH HIGH?
  if ( STATE_SWITCH == HIGH && LAST_STATE_SWITCH == 0) {
  LAST_STATE_SWITCH = 1;
  if ( DEBUG == 1) {
  Serial.println("SWITCH HIGH");
  }
  }
  // SWITCH LOW?
  if ( STATE_SWITCH == LOW && LAST_STATE_SWITCH == 1) {
  LAST_STATE_SWITCH = 0;
  if ( DEBUG == 1) {
  Serial.println("SWITCH LOW");
  }
  }

## Slide 17: Programmation du contrôleur
  LED
  #define LED 3 // PWM
  int RATE_LED = 0;
  Void setup() {
  pinMode(LED, OUTPUT);
  }
  Void loop() {
  // MIDI message received?
  while (MIDIUSB.available() > 0) {
  MIDIEvent e;
  e = MIDIUSB.read();
  MIDIUSB.flush();
  // If Channel 1, CC 7, get the value
  if (e.type == 0x0B && e.m1 == 176 && e.m2 == 7) {
  if ( DEBUG == 1) {
  Serial.print("Rx Channel 1, CC7, value ");
  Serial.println(e.m3);
  }
  RATE_LED = e.m3;
  RATE_LED = map(RATE_LED, 0, 127, 0, 255);
  analogWrite(LED, RATE_LED);
  }
  }
Table générale MIDI
e.type | e.m1 | e.m2 | e.m3
0x0B -> Control Change | 176 -> Channel 1 | 7 -> CC7 | vélocité
Réception via lib MIDIUSB
Notes: Maintenant qu’on a un evenement MIDI enregistré dans e, voici ce que la librairie nous donne comme info:
e.Type 0x0B -> Control Change
e.m1 176 -> channel 1
e.m2 7 -> Control Change 7
e.m3 -> Velocité

## Slide 18: Programmation du contrôleur
  Bonnes pratiques:
    Vérification du câblage avec du code simple (exemples de l’IDE d’Arduino) pour tous modules
    Utiliser le Serial monitor pour débuguer le code :
  void setup() {
  // For serial monitor
  Serial.begin(57600);
  delay(1000);
  }
  void loop() {
    if ( STATE_SWITCH == LOW && LAST_STATE_SWITCH == 1) {
    LAST_STATE_SWITCH = 0;
    controlChange(0, 9, 127);
    MIDIUSB.flush();
    if ( DEBUG == 1) {
    Serial.println("SWITCH LOW");
    }
    }
    Commenter votre code

## Slide 19: Tableau d’implémentation MIDI
Interacteur | État | Pin Arduino | Ordre | valeur
Push 1 | Persistent | 4 | NoteOn C# -2 (1) | 0 à 127
Push 2 | Persistent | 5 | NoteOn D -2 (2) | 0 à 127
Push 3 | Persistent | 6 | NoteOn D# -2 (3) | 0 à 127
Push 4 | Non persistent | 7 | NoteOn E -2 (4) | 0 à 127
Switch | Persistent | 2 | CC9 si LOW, CC10 si HIGH | 127
Slider 1 | R variable | A0 | Si switch=0 -> CC0 Si switch=1 -> CC1 | 0 à 127
Slider 2 | R variable | A1 | Si switch=0 -> CC2 Si switch=1 -> CC3 | 0 à 127
Pot 1 | R variable | A2 | CC4 | 0 à 127
Pot 2 | R variable | A4 | CC5 | 0 à 127
Pot 3 | R variable | A3 | CC6 | 0 à 127
LED | Retour MIDI | 3 | CC7 | 0 à 127
LED slider | Retour MIDI | 9 | CC8 | 0 à 127

## Slide 20: À vous de jouer!